21ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС                                ТКП 45-1.02-____-20__ (02250)/ОР1

УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СКЛАД I ЗМЕСТ

ПРАЕКТНАЙ ДАКУМЕНТАЦЫI Ў БУДАЎНIЦТВЕ

Настоящий проект технического кодекса  установившейся

практики не подлежит применению до его утверждения

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

Минск 20__

_________________________________________________________________________

УДК [69+721.012.1](083.74)            МКС 91.010.10                                           КП 02

Ключевые слова: проектная документация, градостроительный  проект, архитектурный проект, эскизное решение, строительный проект, одностадийное,  двухстадийное проектирование

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 РАЗРАБОТАН  научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»)

ВНЕСЕН Главным управлением архитектурной, научной и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ  приказом  Министерства архитектуры  и строительства Республики Беларусь от                 №

В  Национальном  комплексе  технических нормативных правовых актов  в области архитектуры и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 1.02 «Предпроектные и проектные работы»

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой на территории Республики Беларусь                         СНБ  1.03.02-96)

© Минстройархитектуры, 20__

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства  Республики Беларусь.

Издан на русском языке

Содержание

| Введение……………………………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
| 1 Область применения……………………………………………………………………… |  |
| 2 Нормативные ссылки……………………………………………………………………... |  |
| 3 Термины и определения…………………………………………………………………. |  |
| 4 Общие положения………………………………………………………………………… |  |
| 5 Состав и содержание проектной документации……………………………………... |  |
| Приложение А | (рекомендуемое) Содержание проектной документации при строительстве объектов с использованием иностранных инвестиций |  |
| Приложение Б | (рекомендуемое) Состав и содержание разделов архитектурного проекта строительства объектов производственного и сельскохозяйственного назначения и инженерной инфраструктуры……………………… |  |
| Приложение В | (рекомендуемое) Состав и содержание разделов архитектурного проекта строительства объектов жилищного и гражданского назначения………………………………………… |  |
| Приложение Г | (рекомендуемое) Состав и содержание эскизного решения…. |  |
| Приложение Д | (рекомендуемое) Состав и содержание проектной документации пускового комплекса |  |
| Приложение Е | (рекомендуемое) Состав и содержание документации подготовительного периода в строительстве |  |
| Приложение Ж | (рекомендуемое) Примерный перечень технико-экономи-ческих показателей для объектов производственного и сельскохозяйственного назначения, инженерной инфраструктуры………………………. |  |
| Приложение И | (рекомендуемое) Перечень и рекомендуемые формы расчетных и аналитических таблиц для объектов производственного и сельскохозяйственного назначения………………………… |  |
| Приложение К | (рекомендуемое) Примерный перечень технико-экономи-ческих показателей для объектов жилищного и гражданского назначения…………………………………………… |  |
| Приложение Л | (рекомендуемое) Примерный перечень основных технико-экономических показателей архитектурного проекта для объектов жилищного и гражданского назначения (сводные показатели) при застройке квартала, микрорайона………………… |  |
| Приложение М | (рекомендуемое) Этапы и содержание дизайн-проекта интерьеров помещений……………………………………………… |  |
| Приложение Н | (рекомендуемое) Форма эксплуатационно-технического паспорта здания (сооружения) ……………………………………… |  |
| Библиография |  |  |

Введение

Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан на основе Закона Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» [1] и определяет основные требования к составу и содержанию проектной документации в строительстве.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СКЛАД I ЗМЕСТ

ПРАЕКТНАЙ ДАКУМЕНТАЦЫI Ў БУДАЎНIЦТВЕ

CONTENT OF DESIGN DOCUMENTATION FOR CONSTRUCTION

Дата введения 20___ - ___ - ___

1 Область применения

1.1 Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) устанавливает состав и содержание проектной документации на возведение, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт и реставрацию зданий, сооружений и их комплексов, инженерной инфраструктуры, благоустройства территорий объектов строительства (далее – строительства объектов) производственного, в том числе сельскохозяйственного, жилищного и гражданского  назначения, проектов застройки и  других  видов строительства.

Технический кодекс предназначен  для применения заказчиками (инвесторами),  разработчиками  проектной  документации, органами государственной экспертизы, органами государственного управления и надзора, предприятиями, организациями, объединениями, иными юридическими и физическими лицами (в  том числе зарубежными) – субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

1.2 Состав градостроительной документации, а также проектной документации для строительства объектов за границей устанавливается  в отдельных нормативных правовых и технических нормативных правовых актах.

1.3 Требования настоящего технического кодекса являются обязательными для всех субъектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, независимо от  форм собственности и  источника финансирования, при разработке проектной документации на строительство объектов на территории Республики  Беларусь.

2 Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА):

ТР 2009/013/BY Технический регламент Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»

ТКП 5.2.25-2012 (03220) Регистрация деклараций о соответствии проектной документации, зданий и сооружений

ТКП 45-1.03-161-2009 (20250) Организация строительного производства

ТКП 45-1.02-239-2011 (20250) Проектная документация для строительства. Состав, содержание и порядок разработки раздела «Организация и условия труда работников» для объектов производственного назначения

ТКП 45-4.02-89-2007 (02250) Тепловые сети бесканальной прокладки из стальных труб, предварительно термоизолированных  пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке. Правила проектирования и монтажа

СТБ 1900-2008 Строительство. Основные термины и определения

СТБ 2255-2012 Система проектной документации для строительства. Основные требования к документации строительного проекта

ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов

ГОСТ 21.507-81 Система проектной документации для строительства. Интерьеры. Рабочие чертежи

Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 архитектурный проект: Стадия  разработки проектной документации на  возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, благоустройство объекта строительства, в ходе которой создается система взаимоувязанных проектных документов, обеспечивающих представление о размещении, физических параметрах, художественно-эстетических качествах объекта строительства, а также о возможных последствиях его воздействия на окружающую среду и определяющих технико-экономические показатели объекта строительства [2].

Примечание – Проектная документация «Архитектурных проектов» должна разрабатываться без излишней детализации в составе достаточном для обоснования принятых проектных решений, определения объемов основных работ, в том числе строительно-монтажных, потребности в основном оборудовании, стоимости строительства и технико-экономических показателей объекта.

3.2 градостроительный проект (градостроительная документация): Система взаимоувязанных проектных документов, в том числе планов зонирования территорий, определяющая направления и условия градостроительного развития и использования территорий [2].

3.3 жилищное и гражданское строительство: Комплекс изыскательских, проектных, строительных, монтажных, специальных и пусконаладочных работ, обеспечивающих ввод в действие новых и реконструкцию (модернизацию) действующих зданий, сооружений, комплексов (кварталов, микрорайонов) и направленных на удовлетворение потребностей человека.

3.4 корректировка проектной документации: Внесение изменений в проектную документацию в установленном порядке.

3.5 линейное строительство: Возведение (сооружений) дорог, магистральных трубопроводов, линий электропередач  и связи, каналов [9].

3.6 очередь строительства: Определенная проектной документацией на возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, благоустройство объекта часть объекта основного назначения, которая может самостоятельно эксплуатироваться и обеспечивать в числе прочего выпуск продукции, производство работ, оказание услуг, а также может включать один или несколько пусковых комплексов [2].

3.7 повторно применяемый индивидуальный проект (документация повторного применения): Индивидуально разработанная проектная документация на строительство жилых домов, объектов социально-культурного, бытового и производственного назначения, технико-экономические показатели которых удовлетворяют типовым потребительским качествам и социальным стандартам, получившая положительное заключение государственной экспертизы, реализованная в строительстве и рекомендованная республиканским органом управления архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью для повторного применения.

3.8 подготовительный период в строительстве: Период строительства объекта, в течение которого выполняются внутриплощадочные и внеплощадочные работы в объеме, обеспечивающем возможность дальнейшего возведения объекта в целом в соответствии с утвержденной проектной документацией.

3.9 привязка типового (повторно применяемого) проекта: Внесение изменений в типовой (повторно применяемый) проект с целью учета особенностей объекта и площадки строительства без принципиального изменения технико-экономических и конструктивных характеристик применяемого проекта.

3.10 принципиальная схема: Графическое изображение, на котором с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба воспроизведена основная идея какого-либо сооружения, конструкции, устройства, а также связи между основными их частями.

3.11 проект застройки: Особый тип проектной документации, предназначенной для строительной реализации комплексного градостроительного освоения территории новых или реконструируемых микрорайонов, кварталов жилой застройки, промышленных предприятий, других градостроительных, архитектурных, ландшафтных комплексов, ансамблей на основе разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Примечание – В проектную документацию входят:

1 этап – архитектурный проект со сводным сметным расчетом;

2 этап – строительные проекты жилых домов, общественных и производственных зданий в соответствии с мощностью, определенной архитектурным проектом застройки со сметами, согласно требованиям, определенным настоящим техническим кодексом.

3.12 проектная документация на возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, благоустройство объекта (далее – проектная документация): Взаимоувязанные проектные документы, служащие основой для возведения, реконструкции, реставрации, ремонта, благоустройства объектов и представляющие собой обоснование инвестирования в строительство и (или) архитектурный проект, строительный проект в соответствии с выбранными заказчиком, застройщиком стадиями проектирования [2].

3.13 проектная документация подготовительного периода: Проектная документация, выполняемая в объеме строительного проекта, реализация решений которого обеспечивает возможность подготовки строительной площадки к возведению отдельных  зданий, сооружений и объекта проектирования в целом.

3.14 промышленное строительство: Комплекс изыскательских, проектных, строительных, монтажных  и пусконаладочных работ, обеспечивающих ввод в действие новых, расширение или реконструкцию (модернизацию) действующих производственных предприятий.

3.15 пусковой комплекс: Определенная проектной документацией часть объекта, предназначенная для обслуживания части объекта основного назначения, которая может самостоятельно эксплуатироваться и обеспечивать в числе прочего выпуск продукции, производство работ, оказание услуг [2].

3.16  сельскохозяйственное строительство: Комплекс изыскательских, проектных, строительных, монтажных  и пусконаладочных работ, обеспечивающих ввод в действие новых или реконструкцию (модернизацию) действующих зданий и  сооружений для сельскохозяйственного производства.

3.17 сложный объект (по ТКП 45-1.03-161): Здания, сооружения или комплексы, состоящие из нетиповых зданий и сооружений различных объемно-планировочных и конструктивных решений, строительство которых требует проведения тщательной организационно-технической подготовки:

– со сложными конструкциями и условиями производства работ, при которых необходимо применение специальных вспомогательных  приспособлений и устройств;

– со сложными конструкциями, требующими нестандартных методов расчета;

– со сложными и разнообразными технологическими процессами;

– строительство, которых осуществляется в сложных инженерно-геологических условиях.

К категории сложных зданий и сооружений следует относить:

а) мосты, эстакады, путепроводы и другие сооружения при наличии одного или ряда следующих признаков:

- возведение железобетонных и металлических пролетных строений, производится способом навесного или полунавесного монтажа, навесным бетонированием, продольной надвижкой, перевозкой на плаву, сборкой на арочных кружалах;

-  возведение опор глубокого заложения на сваях-оболочках или буровых сваях;

б) элеваторы, комбикормовые заводы, крупные предприятия по переработке сельхозпродуктов и заводы по ремонту сельхозтехники;

в) культовые здания и сооружения  высотой более 30 м, со сложными конструктивными решениями сводов, куполов и других элементов и частей.

3.18 смета (сметная документация): Взаимоувязанные документы, входящие, как правило, в состав проектной документации, представляющие денеж-

ное выражение строительства объекта и (или) очереди строительства, пускового комплекса и определяющие их стоимость [2].

3.19 строительный проект: Стадия разработки проектной документации, в ходе которой создается система взаимоувязанных проектных документов, обеспечивающих непосредственную реализацию инвестиций в строительство [2].

3.20 стройка: Совокупность зданий и сооружений (объектов), строительство, расширение и реконструкция которых осуществляется, как правило, по единой проектной документации,  на которую в установленном порядке утверждается отдельный титул стройки (или заменяющий его документ).

3.21 типовой проект: Проектная документация, утвержденная республиканским органом государственного управления, проводящим государственную политику в соответствующей сфере, в установленном законодательством порядке в целях многократного применения и являющаяся основой для разработки проектной документации, в том числе сметы (сметной документации) на конкретный объект с учетом инженерно-геологических условий строительной площадки, инженерной и транспортной инфраструктуры, выбора строительных материалов, конструкций и оборудования, требований технических нормативных правовых актов [2].

3.22 уникальные здания и сооружения: Здания и сооружения, на которые в проектной документации предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

–  использование конструкций и конструктивных систем, требующих применения нестандартных методов расчета, либо разработки специальных методов расчета, либо требующих экспериментальной проверки на физических моделях;

– требующих учета сейсмичности;

– высота которых более 100 м;

– имеющих пролет более 100 м;

– имеющих вылет консолей более 20 м;

– имеющих заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров и (или) более двух подземных этажей.

3.23 эскизное решение «Э»:  Этап разработки проектной документации, дающий представление о  размещении, физических параметрах, облике и назначении объекта строительства.

3.24 эксплуатационно-технический паспорт сооружения (по ТР 2009/013/BY): Документ, содержащий технические сведения, относящиеся к строительству, в том числе проектированию, приемке в эксплуатацию сооружения, а также данные, необходимые для идентификации и определения технического (физического) состояния соответствующего сооружения и его изменения во времени.

3.25 этап работ по строительству (этап работ): Совокупность технологически связанных между собой строительно-монтажных, пусконаладочных работ, образующих законченный элемент возводимого, реконструируемого  объекта, выделяемый в установленном порядке в проектной документации и договоре строительного подряда [2].

4 Общие положения

4.1 При разработке  и согласовании проектной документации в строительстве следует руководствоваться требованиями [3], другими нормативными правовыми актами (далее – НПА) и ТНПА Республики Беларусь, настоящим техническим кодексом, иными документами, регулирующими инвестиционную деятельность.

4.2 Проектная документация состоит из текстовых, графических материалов и смет. Правила выполнения и оформления проектной документации устанавливаются национальными и (или) межгосударственными ТНПА.

4.3  Разработка проектной документации (проектирование) может осуществляться в одну или две стадии с выделением этапов работ, очередей строительства, пусковых комплексов, необходимость разработки (выделения) которых определяется заказчиком, застройщиком в задании на проектирование в соответствии с [1], [2] и [3]. При проектировании в одну стадию разрабатывается строительный проект. При проектировании в две стадии разрабатываются архитектурный проект (утверждаемая первая стадия) и строительный проект (вторая стадия).

Архитектурный проект разрабатывается на основе утвержденных градостроительных проектов, материалов инженерных изысканий, полученной разрешительной документации и обоснования инвестиций в строительство, осуществляемого на этапе предпроектной проработки.

Строительный проект разрабатывается на основе утвержденных градостроительного и архитектурного проектов, материалов инженерных изысканий и полученной разрешительной документации. Строительный проект, разработанный с отступлением от утвержденного архитектурного проекта, подлежит согласованию с разработчиком архитектурного проекта, органом (организацией), утвердившим архитектурный проект, главным архитектором области, города, района соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа и утверждению в установленном порядке.

В архитектурном и (или) строительном проектах на возведение, реконструкцию объекта в соответствии с заданием на проектирование могут выделяться очереди строительства и пусковые комплексы.

В проектной документации на возведение, реконструкцию объекта в соответствии с заданием на проектирование могут выделяться этапы работ с выполнением проектных работ по следующему этапу при одновременном возведении, реконструкции объекта по текущему этапу (параллельное проектирование и строительство объекта). Порядок осуществления параллельного проектирования и строительства объектов устанавливается Советом Министров Республики Беларусь, если иное не определено Президентом Республики Беларусь.

4.3.1 Задание на проектирование предприятия, здания и сооружения (их очередей) составляется заказчиком с привлечением генерального проектировщика.

Рекомендуемые формы и содержание заданий на проектирование объектов  производственного (сельскохозяйственного) назначения, инженерной инфраструктуры, а также объектов жилищного и гражданского назначения приведены в [4].

4.4  По заданию заказчика может разрабатываться эскизное решение «Э» на любой стадии проектирования или как самостоятельная документация вне стадий проектирования (предпроектная документация).

4.5 Для объектов, строящихся по типовым проектам и проектной документации повторного  применения, а также по предложению заказчика (при наличии у него исходных данных по основному оборудованию для комплектования стройки) может предусматриваться одностадийное проектирование.

При одностадийном проектировании  в состав проектной документации входит строительный проект, включающий в себя необходимые разделы (по аналогии со стадией «А») необходимые для рассмотрения в органах государственной экспертизы и для его утверждения.

4.6 При разработке проектной документации с применением средств компьютерного проектирования должны использоваться лицензионные программные продукты.

4.7 Проектная документация передается заказчику в копии на бумажных носителях в пяти экземплярах, если  иное  не оговорено в договоре.

Заказчик не имеет права передавать проектную документацию третьим лицам и  использовать  для других объектов.

4.8 Подлинник разработанной проектной документации хранится в архиве разработчика до окончания строительства и сдачи объекта в эксплуатацию, после чего может передаваться на постоянное хранение в государственные архивные учреждения в соответствии с  законодательством Республики Беларусь.

4.9 Расчеты строительных конструкций и инженерных систем, в том числе по противопожарной защите зданий  и обеспечению безопасной эвакуации людей  из них в случаях  чрезвычайных ситуаций, технологических процессов, объемов строительно-монтажных работ, потребности в материальных, трудовых и энергетических ресурсах не включаются в состав проектной документации. Эти материалы хранятся у разработчика проектной документации  и представляются заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.

Также не входят в состав проектной документации  ссылочные  документы: межгосударственные  и национальные ТНПА и не требующие привязки чертежи типовых строительных конструкций, изделий и узлов.

4.10 Внесение изменений в утвержденную проектную документацию, связанных с принятием актов законодательства, выполнением дополнительных вариантов проектных решений, выявлением в ходе строительства объекта дополнительных объемов работ, производится по предложению заказчика проектной документации.

Указанные изменения в проектную документацию вносятся проектировщиком по         заданию заказчика в установленном порядке с оформлением договорных отношений.

При изменении или введении в действие новых технических правовых актов в случае создания объектов долевого строительства утвержденная в установленном порядке проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома, в том числе сметная, изменению не подлежит. В иных случаях внесение изменений и дополнений в соответствии с измененными и (или) новыми техническими нормативными правовыми актами в утвержденную в установленном порядке проектную документацию не является обязательным и может осуществляться по усмотрению заказчика, застройщика. Не является обязательным внесение изменений и дополнений в утвержденные архитектурный и строительный проекты. а также в случае:

– снижения сметной стоимости строительства при сохранении других технико- экономических  показателей объекта, определенных составной частью проектной документации – проектом организации строительства;

– изменения условий строительства, определенных составной частью проектной документации – проектом организации строительства, не приводящих к  увеличению сроков строительства и сметной стоимости при обеспечении безопасности условий труда, экологической и противопожарной безопасности;

– замены по результатам проведенных торгов  или иных процедур закупки тех-

нологического и инженерного оборудования, материалов, не влияющей на технико-экономические  показатели объекта, безопасность условий труда, экологическую и противопожарную безопасность и не влекущей увеличения сметной стоимости;

– приемки в эксплуатацию в установленном порядке законченных строительст-

вом объектов.

4.11 В случае, если вне основного договора и (или) по условиям конкурсных торгов, по отдельному заданию заказчика в установленном порядке осуществляется разработка  части проектной документации или отдельных документов, связанных с проектированием объекта, разработчик оформляет документацию в соответствии с действующими ТНПА, подтверждает (при необходимости) ее соответствие требованиям ТР 2009/013/BY согласно ТКП 5.2.25 и передает заказчику совместно с зарегистрированной декларацией о соответствии.

Заказчиком указанная проектная документация  или документы передаются генпроектировщику  для использования при проектировании (включения в состав проекта).

4.12 Для конкретного объекта проектирования и (или) строительства обоснованные отступления от требований действующих технических нормативных правовых актов допускаются только в случаях, предусмотренных законодательными актами, при наличии согласования республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, которые утвердили и ввели в действие такие технические нормативные правовые акты. Компенсирующие мероприятия, при необходимости, подлежат согласованию с соответствующими органами государственного надзора.

4.13 При строительстве объектов с использованием иностранных инвестиций на базе комплектного импортного оборудования или при использовании в строительстве указанного комплектного оборудования, сертифицированного в Республике Беларусь и закупленного заказчиком у иностранной компании, содержание проектной документации приведено в приложении А.

4.14 Для разработки проектной документации на любой стадии проектирования разработчики проектной документации осуществляют выбор и применение в проекте оборудования, конструкций, изделий и материалов (в дальнейшем – оборудование) следующим образом:

– осуществляют выбор оборудования соответствующего установленным требованиям с учетом того, что в дальнейшем выбранное оборудование должно быть сертифицировано в Республике Беларусь;

– по результатам информационного поиска, а также исходя из накопленного

опыта проектирования, определяют аналоги оборудования, соответствующие современному техническому уровню,  которые принимаются за основу при разработке проектной документации;

– в составе документации строительного проекта составляются спецификации оборудования по форме ГОСТ 21.110. В спецификациях оборудования приводится объем информации, достаточный для выполнения заказчиком проектной документации всей процедуры закупки оборудования, конструкций, изделий и материалов;

– в составе разделов проектной документации на листах общих данных комплектов чертежей строительного проекта производится запись о том, что при закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами,  отличающимися от приведенных в спецификациях оборудования, в разработанную проектную документацию вносятся изменения по поручению заказчика  на договорной основе.

4.15 Спецификации оборудования используются заказчиками в качестве основы при составлении документации для проведения конкурсных торгов при закупке оборудования, конструкций, изделий и материалов для возведения объектов.

4.15.1 По заданию заказчика на стадии «архитектурный проект» составляются спецификации оборудования на:

– оборудование длительного изготовления;

– нестандартное оборудование.

4.16 При принятии заказчиком решения об изменении на стадии «строительный проект» проектных решений, получивших положительное заключение органа государственной экспертизы и утвержденных в установленном порядке, проектные организации по заявке заказчика оформляют дополнение к архитектурному проекту с характеристикой проектных решений, выполненных с отличием от утвержденного архитектурного проекта, сопоставительные ведомости измененных проектных решений и изменения сметной документации.

По представленному дополнению к архитектурному проекту, сопоставительным ведомостям измененных проектных решений и сметной документации с учетом проектных решений, разработанных на стадии «строительный проект», выдается экспертное заключение, позволяющее переутвердить проектную документацию.

Изменение проектной документации после ввода объекта в эксплуатацию не допускается.

4.17 Использование  изобретений  при  проектировании  объектов строительства и правовая защита изобретений, созданных в  процессе разработки проектной документации, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.18 На этапе  подготовительного периода в общем случае может предусматриваться следующий перечень работ, необходимых для дальнейшего строительства объекта:

– снос существующих зданий и сооружений;

– снос и вынос существующих инженерных сетей и сооружений;

– вырубка и пересадка зеленых насаждений;

– снятие плодородного грунта;

– вертикальная планировка;

– ограждение площадки;

– строительство внеплощадочных и внутриплощадочных дорог;

– прокладка инженерных сетей и строительство сооружений обеспечения строительства объекта;

- устройство фундаментов под здания (сооружения);

– строительство городка строителей.

Требование о необходимости разработки  и состав проектной документации подготовительного периода устанавливается заказчиком в задании на проектирование.

4.19  Пусковой комплекс предприятия, здания, сооружения или их очередей

включает совокупность объектов или их частей основного производственного, вспомогательного и обслуживающего назначения, энергетического, транспортного, складского хозяйства, связи, внутриплощадочных коммуникаций, очистных сооружений, благоустройства, зданий и помещений бытового назначения, общественного питания, здравпунктов и др., обеспечивающих выпуск продукции и (или) оказания услуг в объеме, предусмотренном проектом для данного пускового комплекса, нормальные санитарно-бытовые условия для работающих, а также защиту от загрязнений окружающей среды.

4.19.1 Необходимость выделения при строительстве предприятий, зданий, сооружений, очередей и пусковых комплексов строительства устанавливается заказчиком в задании на проектирование.

4.19.2 В случаях, когда заданием на проектирование предусматривается ввод в действие мощностей предприятия, здания, сооружения или их очереди отдельными пусковыми комплексами, в разделах Архитектурного (Строительного) проекта разрабатываются проектные материалы пусковых комплексов, а в состав сметной документации включается «Ведомость сметной стоимости строительства зданий и сооружений, входящих в пусковой комплекс» в соответствии с «Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении».

4.19.3 Разработанная в Архитектурном (Строительном) проекте предприятия, здания, сооружения или соответствующей очереди строительства проектная документация пусковых комплексов рассматривается, согласовывается и утверждается в составе указанного проекта.

4.19.4 Проектные работы, связанные с уточнением проектной документации пусковых комплексов, выполняются проектными организациями по договорам (дополнительным соглашениям) с заказчиками.

4.19.5 Продолжительность разработки проектной документации на строительство зданий и сооружений определяется в соответствии с «Инструкцией о порядке определения продолжительности разработки проектной документации на строительство зданий и сооружений», утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства от ……….. 2013 № ………….

5 Состав и содержание проектной документации

Необходимость разработки, состав и объем чертежно-графического материала определяет генпроектировщик по согласованию с заказчиком, что устанавливается в задании на проектирование.

5.1 Архитектурный проект

5.1.1 Архитектурный проект строительства объектов производственного, сельскохозяйственного назначения, инженерной инфраструктуры  состоит из  следующих разделов:

а) общая пояснительная записка;

б) генеральный план и транспорт;

в) технологические решения;

г) организация и условия труда работников;

д) архитектурно-строительные решения*;

е) инженерное оборудование, сети и системы;

ж) организация строительства;

и) охрана окружающей среды;

к) инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.  Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

п) сметная документация  (по объектам бюджетного  финансирования либо по заданию заказчика);

м) эффективность инвестиций или основные технико-экономические показатели (по заданию заказчика);

н) энергетическая эффективность. _

_________________________________________

* Допускается разбивать на два раздела: «Архитектурные решения» (АР) и «Конструктивные решения» (КР)

Примечание – В каждый раздел проекта включаются ведомости объемов работ, а также расчеты стоимости по укрупненным расценкам, ПТМ.

При необходимости создания объектов жилищного и гражданского назначения для нужд объекта производственного назначения, в состав проектной  документации  включается  архитектурный проект  «Жилищное и гражданское строительство», который разрабатывается в  соответствии с 5.1.3 и ТНПА, регламентирующим порядок разработки градостроительной документации.

При относительно небольших объемах объектов  жилищного и гражданского назначения (одного или нескольких зданий) в составе  архитектурного проекта строительства объекта производственного назначения разрабатывается  в  сокращенном  объеме раздел «Жилищное и гражданское строительство». 
	5.1.2 Рекомендуемые состав и содержание разделов архитектурного  проекта строительства  объектов производственного и сельскохозяйственного назначения, инженерной инфраструктуры приведены в приложении Б.

5.1.3 Архитектурный проект строительства объектов  жилищного и гражданского назначения состоит из следующих разделов:

а) общая пояснительная записка;

б) генеральный план;

в) архитектурно-строительные решения**;

г) технологические решения;

д) инженерное оборудование, сети и системы;

е) охрана окружающей среды;

ж) инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

и) организация строительства;

к) сметная документация (по объектам бюджетного финансирования либо по заданию заказчика).

Примечание – В каждый раздел проекта включаются ведомости объемов работ, а также расчеты стоимости по укрупненным расценкам, ПТМ.

5.1.4 Рекомендуемые состав и содержание разделов архитектурного проекта строительства объектов жилищного и гражданского  назначения приведены в приложении В.

______________________________________________

** Допускается разбивать на два раздела: «Архитектурные решения» (АР) и «Конструктивные решения» (КР)

5.1.5 Состав разделов архитектурного проекта  застройки квартала, микрорайона, градостроительного комплекса, промышленной площадки объектов производственного и сельскохозяйственного назначения состоит из следующих разделов:

а) общая пояснительная записка;

б) генеральный план и внутриплощадочные инженерные сети объекта;

в) охрана окружающей среды;

г) инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (по заданию на проектирование);

д) организация строительства (по заданию на проектирование);

е) сметная документация (по заданию на проектирование).

Примечания

1 Приведен состав проекта без разработки отдельных зданий, входящих в документацию микрорайона, квартала, градостроительного комплекса, промышленных  площадок объектов производственного и сельскохозяйственного назначения.

2 В каждый раздел проекта включаются ведомости объемов работ, а также расчеты стоимости по укрупненным расценкам, ПТМ.

5.1.6 В обоснованных случаях по решению заказчика и  разработчика архитектурный проект может разрабатываться в сокращенном  составе разделов, предусмотренных в 5.1.1 и 5.1.3. В таких случаях  разрабатываются только те  разделы, решения которых  требуют дополнительной детализации перед разработкой строительного проекта.

5.1.7 Рекомендуемые состав и содержание разделов архитектурного проекта объектов производственного и сельскохозяйственного, а также жилищного и гражданского назначения, приведенные соответственно в приложениях Б и В, могут уточняться заказчиком  и разработчиком  при заключении  договора и составлении задания на проектирование, исходя из сложности  технологических,  строительных,  градостроительных,  природоохранных  и других решений.

5.1.8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  включаются в соответствующие разделы архитектурного проекта, к которым они относятся.

5.2  Эскизное решение

Рекомендуемые состав  и содержание эскизного решения приведены в приложении Г.

Состав материалов эскизного решения может уточняться в  задании на проектирование на выполнение проектных работ, исходя из специфики объекта строительства и решаемых архитектурно-градостроительных задач.

5.3  Строительный проект

Строительный проект разрабатывается в объеме необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных работ.

Состав строительного проекта должен соответствовать требованиям СТБ 2255 и стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС), а также, в случае одностадийного проектирования, включать:

а) общая пояснительная записка;

б) архитектурно-строительные решения***;

в) охрана окружающей среды;

г) инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

д) организация строительства;

Состав строительного проекта может уточняться заказчиком и разработчиком в договоре на проектирование.

В случае одностадийного проектирования строительный проект представляется в органы государственной экспертизы и подлежит утверждению в соответствии с экспертным заключением.

5.4 Состав проектной документации пускового комплекса

Рекомендуемые состав и содержание проектной документации пускового комплекса приведены в приложении Д.

5.5 Состав документации подготовительного периода в строительстве

Рекомендуемые состав и содержание документации подготовительного периода в строительстве приведены в приложении  Е.

5.6 Эксплуатационно-технический паспорт

5.6.1 Эксплуатационно-технический паспорт здания (сооружения) оформляется проектной организацией и заполняется в части ее компетенции на стадии «С». Окончательное заполнение паспорта осуществляет заказчик (застройщик) до ввода  объекта в эксплуатацию. Форма эксплуатационно-технического паспорта здания (сооружения) приведена в приложении Н.

В ходе технической эксплуатации  здания (сооружения) эксплуатирующей организацией в паспорт заносятся фактические значения показателей, а также необходимые мероприятия, проводимые в процессе эксплуатации, и предъявляемые к ним требования.

______________________________________________

*** Допускается разбивать на два раздела: «Архитектурные решения» (АР) и «Конструктивные решения» (КР)

5.6.2 Эксплуатационно-технический паспорт здания (сооружения) заполняется проектной организацией по форме, утверждаемой Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь и включает следующие разделы:

1 общие сведения;

2 сведения о здании (сооружении) и его основных конструкциях (при необходимости указываются для каждой функциональной части здания (сооружения));

3 сведения об инженерных системах здания (сооружения) (при необходимости указываются для каждой функциональной части здания (сооружения));

4 теплоэнергетические показатели здания (сооружения);

5 пожарно-технические характеристики здания (сооружения);

6 проектные значения допустимых полезных нагрузок на основные несущие конструкции здания (сооружения);

7 требования к системе удаления бытовых отходов;

8 правила содержания, обслуживания, ремонта и надзора за конструктивными элементами здания (сооружения), включая мероприятия по сохранению кровли в зимний период;

9 правила содержания и технического обслуживания систем противопожарной защиты здания (сооружения);

10 мероприятия, проводимые в процессе эксплуатации  здания (сооружения) в целях снижения расходов энергоресурсов;

11 требования по утилизации строительных конструкций, материалов, элементов инженерных систем;

12 приложения к эксплуатационно-техническому паспорту.

Примечание. При проектировании жилых зданий пункт 8 должен включать в себя правила эксплуатации жильцами систем вентиляции и отопления.

5.7 Дизайн-проект интерьеров помещений

5.7.1 Разработка дизайн-проекта интерьеров помещений состоит из следующих стадий:

а) подготовительные работы;

б) художественная концепция;

в) эскизный проект;

г) эскизный проект элементов интерьеров, изделий и мебели;

д) строительный проект.

5.7.2 Рекомендуемые этапы разработки и содержание дизайн-проекта интерьеров помещений приведены в приложении М.

5.9.3 Разработка дизайн-проекта интерьеров помещений может осуществляться на основании отдельного договора в соответствии с техническим заданием, которое разрабатывается заказчиком и согласовывается исполнителем.

Необходимость разработки дизайн-проекта интерьеров помещений указывается в задании на проектирование.

Руководитель ВНК,

начальник технической службы

РУП «Институт Белгоспроект»                                                       Д.Л.Тев

Приложение А

(рекомендуемое)

Содержание проектной документации при строительстве объектов с

использованием иностранных инвестиций

При строительстве объектов с использованием иностранных инвестиций на базе комплектного импортного оборудован ия или при использовании в строительстве указанного комплектного оборудования, сертифицированного в Республике Беларусь и закупленного заказчиком у иностранной компании проектная документация должна содержать:

а) генеральные планы объектов проектирования и строительства выполняемые, как правило, в соответствии с ТНПА. Допускаются отступления от требований ТНПА, связанные с  технологическими решениями проекта,  разработанными  в соответствии с нормами  и техническими условиями стран-поставщиков оборудования и стран, у которых приобретены лицензии или закуплено комплектное оборудование;

б) технологические решения проекта объектов проектирования и (или) строительства, строящихся с иностранными инвестициями на базе комплектного импортного оборудования или изготовленного по иностранным лицензиям или закупленного заказчиком, могут разрабатываться согласно нормам и техническим условиям, применяемым при проектировании аналогичных объектов в странах, у которых приобретены лицензии или закуплено комплектное оборудование;

в) объемно-планировочные    решения    зданий    и    сооружений могут приниматься  в   соответствии   с   технологическими решениями проекта, нормами и техническими условиями стран или фирм-поставщиков оборудования и стран, у которых приобретены лицензии или закуплено комплектное оборудование (при условии согласования с органами, утвердившими соответствующие ТНПА);

г) конструкции  подземной  части  зданий  и  сооружений следует проектировать в соответствии с ТНПА с   учетом  дополнительных  требований  фирм-поставщиков оборудования, касающихся допустимых значений осадок и других требований к фундаментам зданий и сооружений и фундаментам под оборудование, а также требований по обеспечению допусков закладных деталей, анкерных болтов и т.п. для фундаментов под оборудование.

Несущие конструкции надземной части зданий и сооружений следует проектировать в соответствии с технологическими решениями проекта согласно ТНПА.

При проектировании металлических конструкций зданий и сооружений допускается отступление от типовых решений при соответствующем обосновании требований технологических решений проекта фирмами – поставщиками оборудования.

Ограждающие конструкции зданий и сооружений следует проектировать в соответствии с ТНПА. Допускаются отступления от требований ТНПА при наличии специальных технологических требований,  а также  при  применении новых эффективных материалов – при соответствующем технико-экономическом обосновании;

д) разработка    проектов   инженерного   оборудования,   сетей   и систем выполняется в соответствии с ТНПА. Обоснованные отступления  от требований ТНПА могут быть допущены заказчиком и проектной организацией при предоставлении фирмами - проектировщиками соответствующих обоснований или специальных технических условий на оборудование.

Руководитель ВНК,

начальник технической службы

РУП «Институт Белгоспроект»                                                       Д.Л.Тев

Приложение Б

(рекомендуемое)

Состав и содержание разделов архитектурного проекта

строительства объектов производственного и сельскохозяйственного

назначения и инженерной инфраструктуры

Б.1 Общая пояснительная записка

Раздел должен содержать:

а) реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации:

б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект строительства. В пояснительной записке указываются реквизиты следующих документов:

– задания на проектирование;

– отчетной документации по результатам инженерных изысканий;

– правоустанавливающих документов на объект  строительства – в случае подготовки проектной документации для проведения реконструкции или капитального ремонта объекта строительства;

– технических условий, если функционирование проектируемого объекта  строительства невозможно без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования (далее – технические условия);

– документов о согласовании отступлений от положений технических условий;

– актов (решений) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта строительства – в случае необходимости сноса (демонтажа);

– иных исходно-разрешительных документов, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими и градостроительными регламентами;

в) данные о функциональном назначении объекта строительства, о проектной мощности объекта строительства, а также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции (работ, услуг);

г) сведения о сырьевой базе, потребности в воде, топливно-энергетических ресурсах (топливо, газ, тепло, электроэнергия и прочее);

д) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки – при необходимости изъятия земельного участка;

е) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект строительства;

ж) сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, – в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование;

и) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований;

к) технико-экономические показатели проектируемых объектов строительства;

л) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий – в случае необходимости разработки таких условий;

м) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости).

Примечание – Документы (копии документов, оформленные в установленном порядке), указанные в подпунктах «а» и «б», должны быть приложены к пояснительной записке в полном объеме.

Б.2 Генеральный план и транспорт

Раздел должен содержать:

а) краткую характеристику района и площадки (площадок) строительства объекта;

б) данные о принятых размерах санитарно-защитных зон объекта;

в) решения по генеральному плану (с учетом зонирования территории), внутриплощадочному и внеплощадочному транспорту, данные о видах транспорта, основные решения по благоустройству территории, решения по расположению инженерных сетей и коммуникаций;

г) достигнутые показатели генерального плана (в табличной форме):

– площадь участка в ограждении (условных границах, границах работ), м2 (га);

– площадь застройки), м2 (га);

– площадь покрытий автодорог, тротуаров, дорожек, м2;

– плотность застройки, %;

– площадь озеленения, м2;

– коэффициент использования территории.

Основные чертежи:

д) ситуационный план размещения объекта с нанесением на нем проектируемой площадки объекта. При необходимости наносят проектируемые внеплощадочные сети и коммуникации, точки их подключения к существующим инженерным сетям, границы санитарно-защитных зон, особо охраняемых территорий;

е) генеральный план на топогеодезической основе  М1:500, М1:1000, М1:2000 с нанесением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, автомобильных и железных дорог, эстакад транспортных коммуникаций, схемы организации рельефа в проектных отметках опорных точек планировки, основных элементов благоустройства, озеленения территории, откосов, подпорных стенок водоотводных сооружений. Приводится конструкция дорожных покрытий, конструкции верхнего строения и земляного полотна железных дорог, водоотводных лотков, канав, водопропускных труб и других водоотводных сооружений. Планы организации рельефа в проектных отметках опорных точек может выполняться отдельным чертежом.

На чертеже генерального плана выделяются объекты и транспортные коммуникации, входящие в очереди строительства и пусковые комплексы:

ж) план земляных масс, на котором показываются границы проектируемых площадок, контуры основных зданий и сооружений, квадраты с проектными, натурными и рабочими отметками по их углам и объемами грунта в пределах каждого квадрата, приводится  ведомость объемов земляных масс;

и) сводный план внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций;

к) планы трасс и продольные профили линейных сооружений (при необходимости).

Примечание – Дополнительно к основным чертежам, исходя из конкретного места и условий размещения объекта, подлежит разработке план организации дорожного движения.

Б.3 Технологические решения

Раздел должен содержать:

а) данные о проектной мощности и номенклатуре (ассортименте) продукции, намеченной к производству с учетом выделения пусковых комплексов;

б) характеристику принятых схем производства и данные о составе предприятия, режиме работы отдельных производств (смен в сутки, суток в год);

в) данные расчетов потребности в сырье, основных и вспомогательных материалах, таре и упаковке;

г) данные о составе применяемого основного и вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов;

д) потребность на технологические нужды в топливе, паре, холоде, сжатом воздухе, воде холодной и горячей, стоках, тепловой и электрической энергии и др.;

е) решения по механизации и автоматизации технологических процессов;

ж) сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов;

и) сведения по организации контроля качества сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции;

к) решения по организации ремонтного хозяйства.

Основные чертежи:

л) принципиальные схемы технологических процессов;

м) технологические компоновки по корпусам (цехам) с указанием расположения основного технологического оборудования без привязки к строительным конструкциям;

н) схемы грузопотоков для крупных предприятий (при необходимости).

Б.4 Организация и условия труда работников

Состав, содержание и порядок разработки раздела согласно требованиям  ТКП 45-1.02-239.

В составе и содержании раздела приводятся решения, имеющие переменный  характер для объектов проектирования, в соответствии с указанным ТКП.

Б.5 Архитектурно-строительные решения

Раздел  должен содержать:

а) сведения об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях площадки (площадок) строительства;

б) краткое описание принятых архитектурно-строительных решений по основным зданиям и сооружениям;

в) техническая характеристика проектируемых объектов (площадь застройки, общая площадь зданий и сооружений, строительный объем (в том числе подземный).

г) решения по освещенности рабочих мест, снижению производственных шумов и вибраций;

д) решения по бытовому и санитарному обслуживанию работающих;

е) мероприятия по взрывобезопасности и пожаробезопасности, защите строительных конструкций зданий и сооружений от коррозии;

ж) описание примененных основных строительных конструкций и материалов;

и) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.

Основные чертежи:

к) планы, разрезы и фасады с приведением экспликаций помещений, их площадей, категории взрывопожарной опасности;

л) цветовое решение фасадов (по заданию на проектирование);

м) схемы нагрузок на фундаменты;

н) схемы фундаментов;

п) каталожные листы привязываемых типовых проектов и проектов для повторного применения;

р) конструктивные схемы здания (сооружения) (схемы каркаса, перекрытия, покрытия и т.д.)

Примечание – Раздел может быть разбит на два самостоятельных раздела: «Архитектурные решения» и «Конструктивные решения».

Б.6 Инженерное оборудование, сети и системы

Б.6.1 Электроснабжение, силовое электрооборудование и электроосвещение

Раздел должен содержать:

а)	характеристику потребителей электроэнергии с указанием категорий надежности электроснабжения, определение нагрузок установленной и потребной мощности по зданиям и сооружениям и в целом по объекту проектирования;

б) описание принимаемых источников электроэнергии, напряжения распределительных, преобразовательных трансформаторных подстанций, воздушных, кабельных линий электропередачи, молниезащиты зданий и сооружений, силового электрооборудования, электроприводов, электрического освещения, в том числе бактерицидного;

в) предложения по эксплуатации электроустановок (для крупных предприятий);

г) выбор основного силового и осветительного электрооборудования в соответствии с категорированием помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;

д) решения по коммерческому учету электроэнергии;

Основные чертежи:

е) принципиальные схемы электроснабжения предприятия, зданий и сооружений;

ж) трассы внеплощадочных и планы внутриплощадочных электрических сетей;

и) планы этажей зданий и сооружений с указанием расположения магистральных электрических сетей.

Б.6.2 Холодоснабжение

Раздел должен содержать:

а)	характеристику потребителей и данные о потребности проектируемых предприятия, здания и сооружения в холоде;

б)	решения по выбору источников холода, их производительности и принятым системам холодоснабжения;

в)	данные о результатах тепловых расчетов по холодильным камерам и охлаждаемым помещениям;

г)	выбор и описание примененного основного холодильного оборудования;

д)	принципиальные решения по автоматизации холодоснабжения;

е)	мероприятия по организации и охране труда, технике безопасности, в том числе по шумоглушению, результаты расчета численности работников по обслуживанию компрессорной станции и трубопроводов;

ж)	характеристику цеховых и межцеховых коммуникаций, решения по изоляции трубопроводов;

и)	оценку возможности возникновения аварийных ситуаций и мероприятия по их предотвращению;

к) данные о расходах воды, в том числе на подпитку, установленную или потребляемую мощность электроприемников с указанием коэффициента одновременности работы оборудования.

Основные чертежи:

л) технологические компоновки компрессорной станции (станций) с указанием мест размещения только основного оборудования (без привязки к строительным конструкциям);

м) принципиальная схема холодоснабжения предприятия.

Б.6.3 Воздухоснабжение

Раздел должен содержать:

а)	характеристику потребителей, требования к качеству и системе сжатого воздуха, данные об объемах его потребления предприятием, зданием, сооружением;

б)	решения по выбору источников сжатого воздуха, их производительности и принятым системам воздухоснабжения;

в) выбор и описание примененного основного оборудования по производству сжатого воздуха;

г) мероприятия по организации и охране труда, технике безопасности, в том числе по шумоглушению, результаты расчета численности работников по обслуживанию компрессорной станции и трубопроводов сжатого воздуха;

д) характеристику цеховых и межцеховых коммуникаций сжатого воздуха, решения по изоляции трубопроводов;

е) оценку возможности возникновения аварийных ситуаций и мероприятия по их предотвращению;

ж)	данные об установленной мощности электроприемников с указанием коэффициента одновременности работы оборудования.

Основные чертежи:

и)	технологические компоновки компрессорной станции (станций) с указанием мест размещения только основного оборудования (без привязки к строительным конструкциям).

Б.6.4 Автоматизация

Раздел должен содержать:

а)	перечень сооружений и производственных процессов, для которых предусматривается автоматизация;

б)	описание принятых проектных решений в части технологического контроля, автоматического регулирования, управления и сигнализации;

в)	сведения о создании автоматизированных систем производством и предприятием;

г)	выбор и описание примененных средств автоматизации, конструкций, изделий и материалов;

д)	мероприятия по технике безопасности и охране труда;

е)	мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций;

Основные чертежи:

ж)	схемы функциональные автоматизации с перечнем основных приборов и средств автоматизации.

Б.6.5 Связь и сигнализация

Раздел  должен содержать:

а) сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта  строительства к сети связи общего пользования;

б) характеристику проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-кабельных;

в) характеристику состава и структуры сооружений и линий связи;

г) сведения о технических и информационных условиях присоединения к сети связи общего пользования;

д) описание технических решений по защите информации (при необходимости);

е) описание систем городской, производственной, внутренней связи, радиофикации, охранной сигнализации, домофонных устройств, телефикации;

ж) характеристику принятой локальной вычислительной сети (при наличии);

и) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования;

к) описание систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре;

л) описание системы часофикации;

м) описание устройства контроля доступа.

Основные чертежи:

к) структурные схемы сетей связи, локальных вычислительных сетей, телемеханизации, диспетчеризации (при наличии) и иных слаботочных сетей на объекте строительства.

Б.6.6 Водоснабжение и канализация

Раздел должен содержать:

а) сведения о потребителях воды;

б) данные о расчетных расходах холодной и горячей воды на производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды;

в) краткое описание источников водоснабжения;

г) описание принятой схемы водоснабжения в зависимости от источников водоснабжения;

д) данные о качестве воды, принятых способах обработки и очистки воды;

е) сведения об оборудовании, сооружениях и сетях водоснабжения (питьевая вода, техническая вода, оборотное водоснабжение, охлаждающая вода и ее обработка, горячая вода, повторное использование воды);

ж) описание решений по противопожарному водоснабжению;

и) данные о расчетном количестве сточных вод и их качеству;

к) краткое описание принятых, существующих и проектируемых систем канализации сточных вод (производственная, хозяйственно-бытовая, дождевая и др.) и способах очистки;

л) краткое описание запроектированных систем внутреннего водопровода и канализации;

м) сведения по антикоррозионной защите сетей водопровода и канализации;

н) баланс водопотребления и водоотведения;

п) потребность в электроэнергии по системам водоснабжения и канализации;

Основные чертежи:

р) принципиальные схемы систем водоснабжения и канализации;

с) планы прокладки трасс наружных сетей водоснабжения и канализации;

т) технологические схемы и планы сооружений по очистке сточных вод.

Б. 6.7 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Раздел должен содержать:

а) сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха;

б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции;

в) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, на производственные и другие нужды, о расходах холода и электроэнергии;

г) данные о расчетных количествах вредных выделений, объеме воздуха, удаляемого местными отсосами;

д) i-d диаграмму воздуха в помещении с системой кондиционирования воздуха (при необходимости);

е) описание принципиальных решений по системам отопления, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений, холодоснабжения  кондиционеров;

ж) описание размещения отопительно-вентиляционного оборудования, характеристик материалов (трубопроводов, воздуховодов и т.д.);

и) описание мероприятий по противопожарной защите;

к) описание мероприятий по защите от шума проектируемых систем,

л) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

м) описание выбранной системы очистки воздуха;

н) спецификации оборудования.

Основные чертежи:

п) поэтажные планы с  разводками систем отопления, вентиляции

р) принципиальные схемы теплоснабжения (в том числе теплового пункта) и холодоснабжения;

с) характеристика отопительно-вентиляционного оборудования.

Б.6.8 Тепловые сети

Раздел должен содержать:

а) перечень потребителей и данные о потребности в тепловой энергии по видам теплопотребления (технологические нужды, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, горячее водоснабжение и др.), теплоносителям и их параметрам;

б) описание способов прокладки и конструктивных решений;

в) сведения о необходимости защиты трубопроводов от коррозии;

Основные чертежи:

г) расчетные схемы тепловых сетей в случае их небходимости, схема центрального теплового пункта (при его наличии);

д) план наружных сетей теплоснабжения.

Примечание – При бесканальной прокладке тепловых сетей состав проектных материалов определяется в соответствии с требованиями ТКП 45-4.02-89-2007.

Б.6.9 Система газоснабжения

Раздел должен содержать:

а) характеристику источника газоснабжения в соответствии с техническими условиями;

б) сведения о типе и количестве установок, потребляющих в качестве топлива природный газ;

в) расчетные (проектные) данные о потребности объекта строительства в газе, расчет  потребности в газе;

г) описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа, применяемых систем  автоматического регулирования;

д) перечень сооружений резервного топливного хозяйства (при их наличии);

е) описание маршрута прохождения газопровода с учетом границ его охранной зоны, а также сооружений на газопроводе;

ж) обоснование технических решений устройства электрохимической защиты стального газопровода от коррозии;

и) сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, объектов их энергоснабжения и электропривода.

Основные чертежи:

к) план-схема расположения производственных объектов и газоиспользующего оборудования с указанием планируемых объемов использования газа;

п) принципиальные схемы ГРП, ШРП, ГРУ;

м) план наружных сетей газоснабжения, отраженный на сводном плане подземных коммуникаций в разделе ГП.

Б.6.10 Теплоэнергетические решения

В содержании  раздела приводятся сведения о котельных и мини-котельных в соответствии с требованиями государственных ТНПА, включая обоснование топливного режима – для котельных и мини-котельных, описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода тепловой энергии, а также описание сооружений резервного топливного хозяйства при его наличии.

Б.7 Сметная документация

Для определения сметной стоимости строительства объектов производственного назначения (или их очередей) составляется сметная документация (ведомость объемов работ и расхода ресурсов, ведомость ресурсов) на основании объектов-аналогов, укрупненных нормативов стоимости и нормативов расхода ресурсов в соответствии с положениями и формами, приводимыми в соответствующих правовых актах Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Б.8  Организация строительства

Настоящий раздел, в том числе работы по сносу и демонтажу объектов разрабатывается в соответствии с ТКП 45-1.03.

Б.9 Эффективность инвестиций

На основе количественных и качественных показателей, полученных при разработке соответствующих разделов проекта,  выполняются расчеты эффективности инвестиций.

Производится  сопоставление  обобщенных  данных  и результатов расчетов с основными технико-экономическими показателями,  определенными в составе  обоснований инвестиций (предпроектные проработки) в строительство данного объекта, заданием  на проектирование  и на  его основе принимается окончательное решение об инвестировании и реализации проекта.

Примерный  перечень   технико-экономических  показателей   для объектов производственного назначения приведен в приложении Ж.

Расчеты и анализ основных экономических и финансовых показателей для объектов производственного назначения рекомендуется приводить в форме таблиц, приведенных в приложении И.

Б.10 Охрана окружающей среды

Настоящий раздел разрабатывается в соответствии с НПА и ТНПА Министерства архитектуры и строительства Республики  Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, а также в соответствии с  другими НПА,  регулирующими природоохранную деятельность.

Экологический паспорт объекта разрабатывается в соответствии с [8].

Б.11 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Настоящий раздел выполняется в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Б.12 Энергетическая эффективность

В разделе приводятся следующие данные:

а) о проектной мощности, годовой производственной программе по выработке запроектированной номенклатуры (ассортимента) продукции;

б) годовая, суточная (часовая) потребность предприятия в воде и топливно-энергетических ресурсах на производственные и эксплуатационные нужды;

в) краткая характеристика площадки строительства в соответствии с ситуационным планом размещения объекта;

г) перечень технических решений, разработанных в составе проектной документации, обеспечивающих сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов в соответствии с решениями,  разработанными в специализированных разделах проекта;

д) удельный расход энергоресурсов на единицу мощности предприятия, достигнутый в проекте.

Руководитель ВНК,

начальник технической службы

РУП «Институт Белгоспроект»                                                       Д.Л.Тев

Приложение В

(рекомендуемое)

Состав и содержание разделов архитектурного проекта строительства объектов жилищного и гражданского назначения

В.1 Общая пояснительная записка

Раздел должен содержать:

а) реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации;

б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства. В пояснительной записке указываются реквизиты следующих документов:

– задание на проектирование;

– правоустанавливающие документы на объект строительства;

– утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

– технические условия, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования (далее – технические условия);

– документы о согласовании отступлений от положений технических условий;

– акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства – в случае необходимости сноса (демонтажа);

– иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими и градостроительными регламентами;

– решение органа местного самоуправления о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу – при необходимости  сноса  жилого дома;

в) сведения о функциональном назначении объекта;

г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии;

д) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки – при необходимости изъятия земельного участка;

е) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований;

ж) технико-экономические показатели проектируемых объектов строительства.

(Примерные перечни основных технико-экономических показателей архитектурного проекта для объектов жилищного и гражданского назначения, а также при застройке квартала, микрорайона (сводные показатели) приведены в приложениях  К и Л);

и) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий – в случае необходимости разработки таких условий;

к) данные о проектной мощности объекта строительства, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект строительства;

л) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости).

В.2 Генеральный план (квартала, микрорайона, градостроительного         комплекса или очереди строительства, группы или отдельно стоящих жилых и общественных зданий)

Раздел должен содержать:

а) краткую характеристику района и площадки (площадок) строительства объекта;

б) описание решений по функциональному зонированию территории

в) данные о принятых размерах санитарно-защитных зон объекта;

г) решения по генеральному плану (с учетом зонирования территории), данные о видах транспорта, основные решения по благоустройству и озеленению территории, решения по расположению инженерных сетей и коммуникаций;

д) достигнутые показатели генерального плана (в табличной форме):

- площадь участка в границах работ, м2 (га);

- площадь застройки, м2 (га);

- площадь покрытий, м2;

- площадь озеленения, м2;

Основные чертежи:

д) ситуационный план размещения объекта с нанесением на нем проектируемой площадки объекта.  При необходимости наносят проектируемые внеплощадочные сети и  коммуникации, точки их подключения к существующим инженерным сетям, границы санитарно-защитных зон, особо охраняемых территорий;

е) генеральный план на топогеодезической основе М1:500, М1:1000 с нанесением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, автомобильных дорог, эстакад транспортных коммуникаций, схемы организации рельефа в проектных отметках опорных точек планировки, основных элементов благоустройства, озеленения территории, откосов, подпорных стенок водоотводных сооружений.  Приводится конструкция дорожных покрытий. Водоотводных лотков, канав, водопропускных труб и других водоотводных сооружений. Планы организации рельефа в проектных отметках опорных точек может выполняться отдельным чертежом.

На чертеже генерального плана выделяются объекты и транспортные коммуникации, входящие в очереди строительства и пусковые комплексы;

ж) план земляных масс, на котором показываются границы проектируемых площадок, контуры основных зданий и сооружений, квадраты с проектными, натурными и рабочими отметками по их углам и объемами грунта в пределах каждого квадрата, приводится ведомость объемов земляных масс;

и) сводный план внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций;

к) планы трасс и продольные профили линейных сооружений  (при необходимости).

Примечание – Дополнительно к основным чертежам, исходя из конкретного места и условий размещения объекта, подлежит разработке план организации дорожного движения.

В.3 Архитектурно-строительные решения

Раздел  должен содержать:

а) сведения об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях площадки (площадок) строительства;

б) краткое описание принятых архитектурно-строительных решений;

в) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения;

г) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;

д) мероприятия по  обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения;

е) номенклатуру помещений вспомогательного и обслуживающего назначения;

ж) художественно-декоративную подсветку;

и) описание примененных основных строительных конструкций и материалов;

к) описание технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки;

л) описание проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:

– соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;

– снижение шума и вибраций;

– гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;

– основные решения по обеспечению пожарной безопасности;

м) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов.

Основные чертежи:

н) планы, разрезы и фасады;

п) цветовое решение фасадов (по заданию на проектирование);

р) поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликаций помещений, их площадей и категории взрывопожарной опасности;

с) каталожные листы привязываемых типовых проектов и проектов для повторного применения;

т) схемы нагрузок на фундаменты;

ф) схемы фундаментов;

ц) конструктивные схемы здания или сооружения (схемы каркаса, перекрытий, покрытия и т.д.), основные узлы строительных конструкций.

Примечание – Раздел может быть разбит на два самостоятельных раздела: «Архитектурные решения» и «Конструктивные решения».

В.4 Инженерное оборудование, сети и системы

В.4.1 Электроснабжение, силовое электрооборудование и                                         электроосвещение

Раздел должен содержать:

а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта строительства к сетям электроснабжения общего пользования;

б) требования к надежности электроснабжения, сведения об установленной и расчетной мощности  и системах учета расхода электроэнергии;

в) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в рабочем и аварийном режимах;

г) описание проектных решений по релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения;

д) перечень защит для обеспечения безопасности;

е) сведения о типе кабельной продукции и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства;

ж) описание системы рабочего и аварийного освещения;

и) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии (при необходимости);

к) описание принципиальных решений по системам молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов.

Основные чертежи:

л) принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников;

м) принципиальные и функциональные схемы автоматизации;

н) генеральный план с наружными сетями  электроснабжения.

В.4.2 Связь и сигнализация

Раздел  должен содержать:

а) сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта  строительства к сети связи общего пользования;

б) характеристику состава и структуры сооружений и линий связи;

в) описание технических решений по защите информации (при необходимости);

г) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, охранной сигнализации, домофонных устройств, телевидения;

д) характеристику принятой локальной вычислительной сети (при наличии);

е) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования.

Основные чертежи:

ж) структурные схемы сетей связи, локальных вычислительных сетей, телемеханизации, диспетчеризации (при наличии) и иных слаботочных сетей на объекте строительства;

и) генеральный план с наружными сетями связи.

В.4.3 Водоснабжение и канализация

Раздел должен содержать:

а) сведения о потребителях воды;

б) данные о расчетных расходах холодной и горячей воды на производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды;

в) краткое описание источников водоснабжения;

г) описание принятой схемы водоснабжения в зависимости от источников водоснабжения;

д) данные о качестве воды, принятых способах обработки и очистки воды;

е) сведения об оборудовании, сооружениях и сетях водоснабжения (питьевая вода, техническая вода, оборотное водоснабжение, охлаждающая вода и ее обработка, горячая вода, повторное использование воды);

ж) описание решений по противопожарному водоснабжению;

и) данные о расчетном количестве сточных вод и их качеству;

к) краткое описание принятых, существующих и проектируемых систем канализации сточных вод (производственная, хозяйственно-бытовая, дождевая и др.) и способах очистки;

л) краткое описание запроектированных систем внутреннего водопровода и канализации;

м) сведения по антикоррозионной защите сетей водопровода и канализации;

н) баланс водопотребления и водоотведения;

п) потребность в электроэнергии по системам водоснабжения и канализации;

Основные чертежи:

р) принципиальные схемы систем водоснабжения и канализации;

с) план наружных сетей водоснабжения и канализации, отраженный в разделе ГП на сводном плане подземных коммуникаций;

т) технологические схемы и планы сооружений по очистке сточных вод.

В.4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Раздел должен содержать:

а) сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха;

б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции;

в) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на другие нужды, о расходах холода и электроэнергии;

г) описание принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений, системы холодоснабжения  кондиционеров;

д) описание размещения отопительно-вентиляционного оборудования, характеристик материалов (трубопроводов, воздуховодов и т.д.);

е) описание мероприятий по противопожарной защите;

ж) описание мероприятий по защите от шума проектируемых систем;

и) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

к) решения по теплоизоляции и антикоррозионной защите вентиляционных и отопительных систем;

Основные чертежи:

л) принципиальные схемы систем теплоснабжения ( в том числе теплового пункта), отопления, вентиляции, холодоснабжения;

м) характеристика основного отопительно-вентиляционного оборудования.

В.4.5 Тепловые сети

Раздел должен содержать:

а) перечень потребителей и данные о потребности в тепловой энергии по видам теплопотребления (технологические нужды, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, горячее водоснабжение и др.), теплоносителям и их параметрам;

б) описание способов прокладки и конструктивных решений;

в) сведения о необходимости защиты трубопроводов от коррозии;

Основные чертежи:

г) расчетные схемы тепловых сетей, схема центрального теплового пункта (в случае его необходимости);

д) план наружных сетей теплоснабжения.

Примечание – При бесканальной прокладке тепловых сетей состав проектных материалов определяется в соответствии с требованиями ТКП 45-4.02-89-2007.

В.4.6 Система газоснабжения

Раздел должен содержать:

а) характеристику источника газоснабжения в соответствии с техническими условиями;

б) расчет  потребности в газе;

в) описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа, в том числе тепловой и электрической энергии;

г) перечень сооружений резервного топливного хозяйства (при их наличии);

д) описание маршрута прохождения газопровода с учетом  границ его охранной зоны, а также сооружений на газопроводе;

е) обоснование технических решений устройства электрохимической защиты стального газопровода от коррозии;

ж) сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, объектов их энергоснабжения и электропривода.

Основные чертежи:

и) план наружных сетей газоснабжения;

к) принципиальные схемы ГРП, ШРП, ГРУ;

л) планы этажей общественных зданий, в которых установлено газоиспользующее оборудование, в том числе для приготовления пищи, с сетями газоснабжения.

В.4.7 Теплоэнергетические решения

В содержании раздела приводятся сведения о котельных и мини-котельных в соответствии с требованиями государственных ТНПА, включая обоснование топливного режима – для котельных и мини-котельных, описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода тепловой энергии, а также описание сооружений резервного топливного хозяйства при его наличии.

В.5 Технологические решения

Раздел должен содержать:

а) сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности;

б) описание проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов;

в) перечень и технические характеристики основного технологического оборудования и мебели, обозначенных на чертежах.

Основные чертежи:

г) технологические компоновки поэтажных планов расстановки основного оборудования.

В.6 Охрана окружающей среды

Настоящий раздел разрабатывается в соответствии с НПА и ТНПА Министерства архитектуры и строительства Республики  Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, а также в соответствии с  другими НПА,  регулирующими природоохранную деятельность.

Экологический паспорт объекта разрабатывается в соответствии с [8].

В.7 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Настоящий раздел выполняется в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В.8  Организация строительства

Настоящий раздел, в том числе работы по сносу и демонтажу объектов разрабатывается в соответствии с ТКП 45-1.03-161, а также с учетом условий и  требований, изложенных в  договоре на  выполнение проектных  работ, и имеющихся данных о рынке строительных услуг.

В.9 Сметная документация

Для определения сметной стоимости строительства объектов жилищного и гражданского назначения (или их очередей) составляется сметная документация (ведомость объемов работ и расхода ресурсов, ведомость ресурсов) на основании объектов-аналогов, укрупненных нормативов стоимости и нормативов расхода ресурсов в соответствии с положениями и формами, приводимыми в соответствующих правовых актах Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

В.10  Энергетическая эффективность

В данный раздел включаются:

- сведения по энергоэффективным решениям, разработанным в соответствующих частях проекта.

Руководитель ВНК,

начальник технической службы

РУП «Институт Белгоспроект»                                                       Д.Л.Тев

Приложение Г

(рекомендуемое)

Состав и содержание эскизного решения

Г.1 Пояснительная записка

а) основание для разработки эскизного решения;

б) исходные данные для проектирования;

в) принципиальные  градостроительные, архитектурно-планировочные, технологические и другие решения, формирующие состав и облик объекта;

г) эксплуатационные  показатели (технологическая мощность, строительный объем и площадь, показатели по генеральному плану, потребности по инженерному обеспечению работы  объекта и т.п.);

Г.2 Основные чертежи

а) ситуационный план;

б) схема генерального плана;

в) фасады с цветовым решением;

г) планы этажей;

д) разрезы (при необходимости).

Руководитель ВНК,

начальник технической службы

РУП «Институт Белгоспроект»                                                       Д.Л.Тев

Приложение Д

(рекомендуемое)

Состав и содержание проектной документации пускового комплекса

Д.1 Краткая пояснительная записка

Пояснительная записка содержит данные о:

а) вводимых производственных мощностях, составе производственных зданий, сооружений, инженерных сетей, коммуникаций и др., включаемых в пусковой комплекс;

б) стоимости осуществления строительства,

в) выполнении требований действующих норм и правил по проектированию и строительству, требований к проекту органов государственного надзора и организаций, выдавших технические условия на подключение объектов к сетям, сооружениям и коммуникациям общего пользования и др.;

Д.2 Фрагменты планов предприятия

Фрагменты:

а) генерального плана предприятия, сооружения с указанными на ней объектами, входящими в состав пускового комплекса;

б) ситуационного плана размещения предприятия, сооружения с указанными на ней внеплощадочными коммуникациями и сооружениями (железные и автомобильные дороги, инженерные сети и сооружения и др.), входящими в состав пускового комплекса;

в) сводного плана внутриплощадочных инженерных сетей с указанными на ней сетями и сооружениями пускового комплекса;

Д.3 Ведомость сметной стоимости строительства зданий и сооружений                Сметная стоимость строительства определяется для зданий и сооружений,

входящих в пусковой комплекс.

Д.4 Перечень  основных комплектов чертежей

Д.5 Перечень спецификаций оборудования, изделий и материалов,

Перечень составляется на основе основных комплектов чертежей пускового комплекса.

Руководитель ВНК,

начальник технической службы

РУП «Институт Белгоспроект»                                                       Д.Л.Тев

Приложение Е

(рекомендуемое)

Состав и содержание документации подготовительного периода

в строительстве

Е.1 Пояснительная записка

а) основание для проектирования;

б) исходные данные;

в) принципиальные решения;

г) эксплуатационные, технические показатели решений подготовительного этапа строительства.

Е.2 Основные чертежи

Объем чертежей определяется проектной организацией в соответствии с заданием на проектирование.

Е.3 Сметная документация

а) локальные сметные расчеты;

б) объектные сметные расчеты;

в) сводный сметный расчет.

Е.4 Организация строительства

Состав документации подготовительного периода может быть уточнен заданием на проектирование.

Руководитель ВНК,

начальник технической службы

РУП «Институт Белгоспроект»                                                       Д.Л.Тев

Приложение Ж

(рекомендуемое)

Примерный перечень технико-экономических показателей для объектов производственного и сельскохозяйственного назначения, инженерной

инфраструктуры

Таблица Ж.1

| Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- |
| 1 Проектная мощность, годовая производственная программа по выпуску продукции*: |  |
| в натуральном выражении** | соответствующая ед. |
| в стоимостном выражении | млн. руб. |
| 2 Численность работающих | чел. |
| 3 Общая площадь участка Коэффициент застройки | м2 (га) |
| 4 Стоимость строительства, в том числе: СМР Оборудования | млн.руб « |
| 5 Материалоемкость: цемент, всего | т |
| цемент, приведенный к М400 сталь, всего бетон лесоматериалы, приведенные к круглому лесу | « « « м2 |
| 6 Стоимость основных средств | млн. руб. |
| Удельный расход энергоресурсов на единицу продукции (показатели энергоэффективности): Воды топлива: Натурального условного Тепла Электроэнергии | м3 тыс. т « МВт кВт ( ч |

Окончание таблицы Ж.1

| Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- |
| Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды: годовое потребление воды расход топлива: натурального условного расход тепла годовое потребление электроэнергии потребная электрическая мощность | тыс. м3 « т.у.т. Гкал МВт ( ч кВт |
| Продолжительность строительства | мес |
| Срок окупаемости | лет |
| Примечания: 1 В базе данных показатели классифицируются: * – по [5]; ** – по классификатору единиц измерения. 2 Перечень показателей уточняется в зависимости от специфики объектов и применяемых материалов. |

Руководитель ВНК,

начальник технической службы

РУП «Институт Белгоспроект»                                                       Д.Л.Тев

Приложение И

(рекомендуемое)

Перечень и рекомендуемые формы расчетных и аналитических таблиц для объектов производственного назначения

| 1 Производственная программа | Таблица И.1 |
| --- | --- |
| 2 Расчет выручки от реализации продукции | Таблица И2 |
| 3 Сводная ведомость инвестиционных издержек | Таблица И.3 |
| 4 Состав инвесторов и предполагаемые источники финансирования в предпроизводственный и производственный период | Таблица И.4 |
| 5 Сроки и объемы погашения банковских кредитов | Таблица И.5 |
| 6 Сводная ведомость накладных расходов предприятия | Таблица И.6 |
| 7 Расчет затрат на производство и реализацию продукции | Таблица И.7 |
| 8 Структура себестоимости продукции (по экономическим элементам) | Таблица И.8 |
| 9 Расчет прибыли от реализации | Таблица И.9 |
| 10 Обобщенные данные об эффективности инвестиций в создание (развитие) объекта производственного назначения | Таблица И.10 |

Таблица И.1 – Производственная программа

| Наименование продукции | Единица измерения | Объем производства по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | N-й год |
|  |  | % от проектной мощности | количество | % от проектной мощности | количество | % от проектной мощности | количество |
| 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица И.2 – Расчет выручки от реализации продукции

| Наименование продукции | Единица измерения | Цена единицы | 1-й год | N-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем | Выручка | Объем | Выручка |
| 1 2 3 Всего |  |  |  |  |  |  |

Примечание – Объем продаж (реализации) приводится в натуральных единицах, выручка (доход) от реализации – в денежном выражении.

Таблица И.3 – Сводная ведомость инвестиционных издержек

| Статья затрат | Издержки (по годам инвестиционного периода - строительство, освоение производства, эксплуатация на полную мощность | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | НВ, млн. | ИВ, млн. |  |
| 1 Капитальные вложения (без НДС), всего В том числе: |  |  |  |
| 1.1 строительно-монтажные работы |  |  |  |
| 1.2 оборудование |  |  |  |
| 1.3 прочие виды работ и затрат |  |  |  |
| 2 НДС, уплачиваемая при осуществлении капитальных затрат |  |  |  |
| 3 Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту |  |  |  |
| 4 Прирост чистого оборотного капитала |  |  |  |
| 5 Всего |  |  |  |

Примечание – В таблице приняты обозначения:

НВ – национальная валюта;

ИВ – иностранная  валюта.

Таблица И.4 – Состав инвесторов и предполагаемые источники финансирования в предпроизводственный и производственный период

| Источники финансирования | Предпроизводственный период | Производственный период |
| --- | --- | --- |
|  | Годы | Годы |

Таблица И.5 – Сроки и объемы погашения банковских кредитов

В соответствующих денежных единицах

| Сроки погашения кредита (годы) | Объемы кредитования | Из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | Выплаты в счет погашения основного долга (ссуды) | Выплаты % за кредит |
| Итого |  |  |  |

Примечание – Расчет выполняется повариантно и по периодам погашения банковских кредитов.

| Статьи расходов | Категории издержек |
| --- | --- |
|  | Общепроизводственные | Общехозяйственные |
| 1 Затраты на оплату труда 2 Отчисления на социальные нужды |  |  |
| 3 Ежегодные платежи за земельный участок (земельный налог, арендная плата и т.д.) 4 Налог на недвижимость |  |  |
| 5 Налог на добычу (изъятие) природных ресурсов 6 Экологические налоги 7 Отчисления на текущий ремонт основных средств 8 Погашение задолженности по кредитам (займам) 9 Амортизация основных средств |  |  |
| 10 Прочие расходы |  |  |

Таблица И.6 – Сводная ведомость накладных расходов предприятия

Примечания:

1 Расходы, связанные с административной и финансовой деятельностью, могут  быть объединены  в одну категорию «административно-финансовые издержки».

2 Таблица составляется с расшифровкой накладных расходов  по статьям затрат для каждого варианта организационной структуры управления предприятием, схемы финансирования и других решений, оказывающих влияние на уровень накладных расходов.

Таблица И.7 – Расчет затрат на производство и реализацию продукции

| Статьи затрат | Годы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | … | t |
| 1 Производственные издержки 2 Сбытовые издержки 3 Отчисления в инновационный фонд 4 Всего |  |  |  |  |

В миллионах рублей

Примечание – Таблица составляется с расшифровкой по статьям затрат.

Таблица И.8 – Структура себестоимости продукции (по экономическим  элементам)

| Экономические элементы | Сумма, тыс.руб. | Удельный вес элемента, % |
| --- | --- | --- |
| 1 Материальные затраты |  |  |
| 2 Затраты на оплату труда |  |  |
| 3 Отчисления на социальные нужды |  |  |
| 4 Амортизация основных средств |  |  |
| 5 Прочие затраты |  |  |
| Итого |  |  |

Таблица И.9 – Расчет прибыли от реализации

В миллионах рублей

| Показатели | Годы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | … | t |
| 1 Выручка от реализации продукции |  |  |  |  |
| 2 Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции 3 Выручка от реализации продукции (за вычетом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) |  |  |  |  |
| 4 Затраты на производство реализацию продукции |  |  |  |  |
| 5 Прибыль (убыток) от реализации продукции 6 Прибыль (убыток) от внереализацонных операций 7 Прибыль (убыток) за отчетный период |  |  |  |  |
| 8 Льготируемая прибыль |  |  |  |  |
| 9 Налогооблагаемая прибыль 10 Налог на прибыль |  |  |  |  |
| 11 Чистая прибыль 12 Амортизация основных средств 13 Чистый доход 14 Чистый доход с нарастающим итогом |  |  |  |  |

Таблица И.10 – Обобщенные данные об эффективности инвестиций в создание (развитие) объекта производственного назначения

| Показатели | А | Б | В | Г | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Общие инвестиционные затраты |  |  |  |  |  |
| 1.1 Капитальные затраты (без НДС) |  |  |  |  |  |
| 1.2 НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат |  |  |  |  |  |
| 1.3 Прирост чистого оборотного капитала |  |  |  |  |  |
| 2 Показатели эффективности проекта: |  |  |  |  |  |
| 2.1 Простой срок окупаемости |  |  |  |  |  |
| 2.2 Динамический срок окупаемости |  |  |  |  |  |
| 2.3 Чистый дисконтированный доход |  |  |  |  |  |
| 2.4 Внутренняя норма доходности (рентабельности) |  |  |  |  |  |
| 2.5 Индекс доходности (рентабельности) |  |  |  |  |  |
| 2.6 Уровень безубыточности |  |  |  |  |  |
| 2.7 Рентабельность продаж |  |  |  |  |  |
| 2.8 Рентабельность продукции |  |  |  |  |  |
| 3 Прирост количества рабочих мест |  |  |  |  |  |
| 4 Другие экономические и социальные эффекты, связанные с реализацией проекта |  |  |  |  |  |

Руководитель ВНК,

начальник технической службы

РУП «Институт Белгоспроект»                                                       Д.Л.Тев

Приложение К

(рекомендуемое)

Примерный перечень технико-экономических показателей для объектов жилищного и гражданского назначения

| Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- |
| 1 Мощность, вместимость, пропускная способность | Соответствующая ед. |
| 2 Общая площадь земельного участка | га |
| 3 Общая площадь зданий и сооружений | м2 |
| 4 Строительный объем | м3 |
| 5 Материалоемкость: цемент, в натуральном выражении сталь арматурная, в натуральном выражении бетон | т / м2 кг/ м2 кг/ м2 |
| 6 Удельный расход энергоресурсов на единицу расчетного показателя (показатели энергоэффективности): |  |
| воды | м3 |
| топлива: |  |
| натурального | т.у.т |
| условного | то же |
| тепла | Гкал |
| электроэнергии | кВт ( ч |

Таблица К.1 – Общественные здания и сооружения

Окончание таблица К.1– Общественные здания и сооружения

| 7 Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды: |  |
| --- | --- |
| годовое потребление воды | тыс.м3 |
| расход топлива: |  |
| натурального | тыс. м3 |
| условного | т.у.т |
| расход тепла | Гкал |

| годовое потребление электроэнергии | МВт ( ч |
| --- | --- |
| расчетная электрическая мощность | кВт |
| 8 Стоимость строительства | млн. руб. |
| 9 Стоимость основных средств | млн. руб. |
| 10 Срок окупаемости | лет |
| 11 Продолжительность строительства | мес |
| Примечание – Перечень показателей уточняется в зависимости от специфики объектов и применяемых материалов. |

Таблица К.2 – Жилые здания

| Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- |
| 1 Вместимость, число квартир | ед. |
| 2 Строительный объем | м3 |
| 3 Общая площадь здания | м2 |
| 4 Общая площадь квартир | м2 |
| 5 Жилая площадь | м2 |
| 6 Материалоемкость: цемент, в натуральном выражении сталь арматурная, в натуральном выражении бетон | т / м2 кг/ м2 кг/ м2 |
| 7 Удельный расход энергоресурсов на 1 м2 общей площади (показатели энергоэффективности): |  |
| воды | м3 |
| топлива: |  |
| натурального | тыс. т |
| условного | то же |
| тепла | МВт |
| электроэнергии | кВт ( ч |

Окончание таблицы К.2 – Жилые здания

| Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- |
| 8 Стоимость строительства | млн. руб. |
| 9 Расход холодной воды (сутки, год) | м3 |
| 10 Расход горячей воды (сутки, год) | м3 |
| 11 Расход тепла (час, год) | МВт |
| 12 Расчетная электрическая мощность | кВт |
| 13 Расход электроэнергии | МВт ( ч |
| 14 Расход топлива: |  |
| натурального | тыс. т |
| условного | то же |
| 15 Канализационные стоки | м3/сут |

Руководитель ВНК,

начальник технической службы

РУП «Институт Белгоспроект»                                                       Д.Л.Тев

Приложение Л

(рекомендуемое)

Примерный перечень основных технико-экономических показателей

архитектурного проекта для объектов жилищного и гражданского

назначения (сводные показатели) при застройке квартала, микрорайона

Таблица Л.1

| Наименование показателей | Единица измерения |
| --- | --- |
| 1 Территория |  |
| 1.1 Территория в границах проекта | Га |
| 1.2 Жилые кварталы, микрорайоны в пределах красных линий | га/кв.м |
| 1.3 Территории жилой застройки, из них: территории многоквартирной застройки территории усадебной застройки | то же « |
| 1.4 Участки учреждений и предприятий обслуживания | « |
| 1.5 Территории общего пользования, из них: зеленые насаждения общего пользования проезды, площадки | « « |
| 1.6 Участки гаражей и автостоянок хранения индивидуального транспорта | « |
| 1.7 Прочие территории | « |
| 1.8 Из общей территории: земли государственной собственности земли частной собственности | га/кв.м на чел. « |
| 2 Население |  |
| 2.1 Численность населения | тыс. чел. |
| 2.2 Плотность населения (брутто) | чел/га |
| 3 Жилищный фонд |  |
| 3.1 Всего жилых домов | тыс.кв.м общей площади квартир |
| 3.2 Распределение жилищного фонда по этажности малоэтажный: |  |
| 1-2 этажа | тыс.кв.м общей площади квартир,% |
| 3-4 этажа | то же |
| 5 этажей | « |
| многоэтажный | « |
| 3.3 Средняя этажность жилой застройки | Этаж |
| 3.4 Количество квартир - всего | шт. |
| в том числе: |  |
| однокомнатные | то же |
| двухкомнатные | « |
| трехкомнатные | « |
| четырехкомнатные и более | « |

Продолжение таблицы Л.1

| Наименование показателей | Единица измерения |
| --- | --- |
| 3.5 Существующий сохраняемый жилой фонд жилые дома - всего | тыс.кв.м общей площади квартир |
| 3.6 Убыль жилищного фонда жилые дома - всего | тыс.кв.м общей площади квартир, % |
| в том числе: |  |
| по техническому состоянию |  |
| по реконструкции |  |
| по другим причинам (организация санитарно- защитных зон, переоборудование и пр.) |  |
| 3.7 Новое жилищное строительство в том числе: малоэтажное: | то же |
| 1-2 этажа |  |
| 3-4 этажа |  |
| 5 этажей |  |
| многоэтажное |  |
| 4 Учреждения и предприятия обслуживания |  |
| 4.1 Детские дошкольные учреждения вceгo/1000чел | Место |
| 4.2 Общеобразовательные школы всего/1000 чел. | место |
| 4.3 Магазины продовольственных товаров всего/1000 чел | кв.м торговой площади |
| 4.3 Магазины непродовольственных товаров всего/1000 чел | то же |
| 4.4 Предприятия общественного питания всего/1000 чел | посадочное место |
| 4.5 Количество мест в гаражах индивидуальных Владельцев всего/1000 чел | Место |
| 4.6 Количество мест на открытых автомобильных стоянках постоянного хранения всего/1000 чел | то же |
| 5 Инженерное оборудование и благоустройство |  |
| 5.1 Общее водопотребление | тыс.куб.м воды/сут |
| 5.2 Суммарный расход сточных вод | то же |
| 5.3 Суммарная электрическая нагрузка | МВт |
| 5.4 Количество квартир, обеспеченных электроплитами | Квартира |
| 5.5 Расход газа | млн.куб.м/г. |
| 5.6 Общее потребление теплоты на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал |
| 5.7 Площадь дорожных покрытий | Га |

Окончание таблицы Л.1

| Наименование показателей | Единица измерения |
| --- | --- |
| 5.8 Сметная стоимость строительства в ценах года | млн. руб. |
| 5.9 Общая стоимость строительства в том числе: | то же |
| жилищное строительство | « |
| культурно-бытовое строительство | « |
| дорожная сеть | « |
| инженерное оборудование и благоустройство | « |
| 5.10 Удельные затраты: |  |
| на 1 человека | тыс. руб. |
| на 1 кв.м общей площади квартир нового жилищного строительства | то же |

Руководитель ВНК,

начальник технической службы

РУП «Институт Белгоспроект»                                                       Д.Л.Тев

Приложение М

(рекомендуемое)

Этапы  и содержание дизайн-проекта интерьеров помещений

М.1 Подготовительные работы

Подготовительные работы по проектированию интерьеров помещений предусматривают:

а) ознакомление с заданием на проектирование;

б) изучение особенностей проектируемого объекта;

в) получение необходимой документации.

В рамках подготовительных работ по просьбе заказчика возможна подготовка

задания на проектирование.

Подготовительные работы оформляются в виде пояснительной записки.

М.2 Художественная концепция

Художественная концепция – предложенная автором (авторским коллективом) система ведущих образов и сумма художественных средств, определяющих идейно-художественное содержание объекта проектирования.

Концепция должна давать ясное представление о художественно-пластических принципах формирования объекта проектирования (художественный образ, цветовое решение в целом, объемно-пространственное решение основных деталей, узлов помещений, принципы применения аудиовизуальных средств и др.).

Концепция представляется на рассмотрение в графическом виде – рисунки, коллажи, выполненные вручную либо электронными средствами.

В особых случаях, по отдельной договоренности с заказчиком, концепция может дополниться показательными материалами, выполненными в виде макета либо в форме видеопрезентации.

М.3 Эскизное проектирование интерьеров помещений

Эскизный проект – система изображений, позволяющая получить представление об общей композиции пространства, его колористике, степени доминирования стилеобразующих элементов. На данной стадии проектирования определяется световое и художественное оформление.

Эскизные проекты представляются на рассмотрение в графическом виде – перспективные изображения, виды стен, потолка, пола, выполненные вручную либо электронными средствами.

В особых случаях, по договоренности с заказчиком, эскизные проекты дополняются показательными материалами, выполненными в виде макета либо в форме видеопрезентации.

М.4 Эскизное проектирование элементов интерьеров, изделий и мебели

Проект элементов интерьеров, изделий и мебели – система изображений, дающая полное представление об объемно-пространственной структуре, масштабности, пластике, фактуре, текстуре, цвете элемента интерьера.

Проекты представляются в следующем составе:

а)  форэскизы – рисунки, схемы;

б) эскизные проекты – в виде чертежей в масштабе, выполненных вручную либо электронными средствами.

М.5 Строительное дизайн-проектирование интерьеров помещений

Рабочий проект интерьеров помещений – комплект проектной документации, позволяющий осуществить реализацию объекта проектирования.

Состав рабочего проекта включает развертки стен, план пола, план потолка. выполненные в соответствующем масштабе, спецификации материалов с указанием маркировки цвета, фактуры, ссылки на технологию нанесения и производства (при необходимости) и другие материалы, позволяющие осуществить реализацию проекта.

Строительные проекты представляются в виде чертежей, выполненных вручную либо электронными средствами в соответствующем масштабе.

Рабочие чертежи решений интерьеров выполняются с учетом ГОСТ 21.507и требованиями других стандартов СПДС

Руководитель ВНК,

начальник технической службы

РУП «Институт Белгоспроект»                                                       Д.Л.Тев

Приложение Н

(рекомендуемое)

Форма эксплуатационно-технического паспорта здания (сооружения)

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ______________________________________________________________________________________ наименование, здания (сооружения) в соответствии с проектной документацией, адрес объекта ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Заказчик (застройщик) ____________________________________________________________________ наименование организации в соответствии ______________________________________________________________________________________________ с разрешительной документацией и заданием на проектирование Паспорт составил ______________ ____________________________________________________ подпись инициалы, фамилия уполномоченного представителя генпроектировщика Дата составления «___» ___________ 20___ г. М.П. Паспорт заполнил ______________ ____________________________________________________ подпись инициалы, фамилия уполномоченного представителя заказчика/застройщика Дата заполнения «___» ___________ 20___ г. М.П. Паспорт заполнил ______________ ____________________________________________________ подпись инициалы, фамилия уполномоченного представителя эксплуатирующей организации Дата заполнения «___» ___________ 20___ г. М.П. 1 Общие сведения 1.1 Шифр объекта строительства _________________________________________________________ обозначение 1.2 Дата ввода объекта в эксплуатацию ___________________________________________________ заполняет заказчик, после утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию 1.3 Генеральная проектная организация (проектная организация) ___________________________ наименование организации ______________________________________________________________________________________________ в соответствии с заданием на проектирование 1.4 Генеральная подрядная организация (подрядная организация) ___________________________ наименование организации ______________________________________________________________________________________________ (заполняет заказчик по результатам проведения подрядных торгов) 2 Сведения о здании (сооружении) и его основных конструкциях (при необходимости указываются для каждой функциональной части здания (сооружения)) Конструктивные элементы здания (сооружения) Описание конструктивных элементов здания (сооружения) 1 Конструктивная схема здания и его уровень ответственности 2 Фундаменты 3 Стены подземной части 4 Стены наземной части: 4.1 наружные 4.2 внутренние 5 Перекрытия 6 Покрытие 7 Лестничные клетки 8 Перегородки 9 Шахты лифтов 10 Крыша 11 Кровля 12 Полы 13 Заполнение оконных проемов 14 Заполнение дверных проемов 15 Наружная отделка 16 Элементы несущего каркаса 17 Мусоропровод 18 Другие конструкции 3 Сведения об инженерных системах здания (сооружения) (при необходимости указываются для каждой функциональной части здания (сооружения)) Наименование инженерных систем здания (сооружения) Описание инженерных систем здания (сооружения), срок эксплуатации 1 Водоснабжение холодное (расчетные расходы) 2 Водоснабжение горячее (расчетные расходы) 3 Канализация (расчетные расходы) 4 Отопление 5 Вентиляция и кондиционирование воздуха 6 Электроснабжение 7 Газоснабжение 8 Сети связи 9 Технические средства противопожарной защиты 11 Лифты/грузоподъемное оборудование 4 Теплоэнергетические показатели здания (сооружения) 4.1 Комплексные показатели здания (сооружения) (при необходимости указываются для каждой функциональной части здания (сооружения)) Наименование показателя Нормативное значение Расчетное (проектное) значение Фактическое значение 1 Класс здания по показателю удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 2 Удельные расходы энергоресурсов: 2.1 тепловой энергии на отопление и вентиляцию отапливаемой площади, кВт∙ч/м2 (МДж/м2), или отапливаемого объема здания кВт∙ч/м3 (МДж/м3) 2.2 электрической энергии, тыс. кВт∙ч на единицу мощности, строительного объема, общей площади 2.3 воды, м3 на единицу мощности, строительного объема, общей площади 2.4 топлива на единицу мощности, строительного объема, общей площади: натурального, тыс. м3 условного, тыс. т.у.т 4.2 Теплотехнические показатели здания (сооружения) Наименование показателя Нормативное значение Расчетное (проектное) значение Фактическое значение 1 Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций, м2·°C/Вт: 1.1 наружных стен 1.2 окон, балконных дверей и фонарей 1.3 витражей 1.4 входных дверей и ворот 1.5 покрытий, чердачных перекрытий (холодных чердаков) 1.6 перекрытий теплых чердаков (включая покрытие) 1.7 перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями 1.8 перекрытий над проездами и под эркерами 1.9 пола по грунту 4.3 Энергетические показатели здания (сооружения) Наименование показателя Нормативное значение Расчетное (проектное) значение Фактическое значение 1 Требуемое количество тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, МДж 2 Годовое потребление тепла: 2.1 на горячее водоснабжение, МДж 2.2 на отопление, МДж 3 Годовое потребление холодной воды, м3 4 Годовое потребление электроэнергии, в том числе в местах общего пользования, МВт 4.4 Рекомендации по экономически обоснованному улучшению энергетических характеристик здания (сооружения) _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 5 Пожарно-технические характеристики здания (сооружения) Наименование пожарно-технических характеристик здания (сооружения) Показатели пожарно-технических характеристик здания (сооружения) 1 Степень огнестойкости 2 Строительные и конструктивные особенности: 2.1 этажность 2.2 высота помещений 2.3 общая высота здания 2.4 наличие подвала(-ов), количество и месторасположение входов в него (них) 2.5 наличие чердачного помещения, количество и месторасположение входов в него 3 Эвакуационные пути и выходы, количество: основные запасные аварийные 4 Противопожарное водоснабжение 5 Пожарная автоматика, тип 6 Система оповещения и управления эвакуацией, тип 7 Тупиковые части здания, количество 8 Вентиляционные системы дымоудаления, количество: 8.1 естественные 8.2 механические 9 Системы приточной противодымной вентиляции (подпора), количество 6 Проектные значения допустимых полезных нагрузок на основные несущие конструкции здания (сооружения) Основные несущие конструкции здания (сооружения) Проектные значения Перекрытия Покрытие Элементы каркаса Полы Другие конструкции 7 Требования к системе удаления бытовых отходов ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 8 Правила содержания, обслуживания, ремонта и надзора за конструктивными элементами здания (сооружения), включая мероприятия по сохранению кровли в зимний период ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 9 Правила содержания и технического обслуживания систем противопожарной защиты здания (сооружения) ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 10 Мероприятия, проводимые в процессе эксплуатации здания (сооружения) в целях снижения расходов энергоресурсов (заполняет эксплуатирующая организация) ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 11 Требования по утилизации строительных конструкций, материалов, элементов инженерных систем (заполняет эксплуатирующая организация) ______________________________________________________________________________________________ 12 Приложения к эксплуатационно-техническому паспорту 12.1 План эвакуации при пожаре и чрезвычайных ситуациях (оформляет заказчик в произвольном порядке с учетом рекомендаций Правил пожарной безопасности Республики Беларусь) 12.2 Комплект исполнительных (рабочих) чертежей на возведение, реконструкцию, капитальный ремонт, реставрацию, благоустройство объекта с подписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или изменениям, внесенным в них лицами, ответственными за производство работ, по согласованию с разработчиком проектной документации (формирует заказчик). 12.3 Акты осмотров технического состояния здания согласно ТКП 45-1.04-78-2007 (приложение Б) и сведения о их регистрации в журнале технической эксплуатации здания в соответствии с приложением Г 12.4 Карточка учета технического состояния здания согласно ТКП 45-1.04-78-2007 (приложение Д) 12.5 Форма для заполнения данных о площади помещений, полов, наружных и внутренних поверхностей ограждающих конструкций по ТКП 45-1.04-78-2007 (приложение В, разделы 3–6) 12.6 Фотографии наиболее ответственных узлов и конструкций здания или сооружения (при необходимости). 12.7 Памятка по правилам эксплуатации систем вентиляции и отопления (предназначена для информирования жильцов, составляет заказчик (застройщик)). Примечания 1 При составлении эксплуатационно-технического паспорта для производственных зданий (сооружений) допускается вносить дополнительные сведения, предусмотренные проектной организацией, по согласованию с заказчиком. 2 В соответствии с ТР 2009/013/BY (п. 2) на титульном листе эксплуатационно-технического паспорта проставляется знак соответствия согласно требованиям ТКП 5.1.08-2012. 3 Класс здания по показателю удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию определяют согласно требованиям ТКП 45-2.04-196-2010. 4 Требования к энергетическим характеристикам зданий могут различаться в зависимости от класса здания по энергетической эффективности. 5 Эксплуатационно-технический паспорт оформляется до ввода здания (сооружения) в эксплуатацию. Количество строк для внесения информации не ограничено. 6 Фактические значения показателей заполняет эксплуатирующая организация в процессе технической эксплуатации здания (сооружения).

Руководитель ВНК,

начальник технической службы

РУП «Институт Белгоспроект»                                                       Д.Л.Тев

Библиография

[1] Закон Республики Беларусь «Об архитектурной. Градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» от 5.07.2004 №300-З.

[2] Закон Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений  в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» от 30.11.2010 №196-З.

[3] Положение о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, проектной документации, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2008 № 1476.

[4] Методические рекомендации о порядке заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и (или) изыскательских работ и расчетов за выполненные работы, утвержденные постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 09.11.2012 № 33.

[5] Методические указания о формировании этапов (комплексов работ) по объектам строительства, утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.11.1993 № 101.

[6] Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» от 17.05.2011 № 262-З.

[7] Положение о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2005 № 235.

[8] Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.05.2010 №755.

[9] Общегосударственный классификатор Республики Беларусь. Виды экономической деятельности.

[10] Большой строительный терминологический словарь-справочник, Минск, 2008

[11] Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.07.2009 №1001

[12] Указ Президента Республики Беларусь  от 11.08.2011 № 361